## РЕФЕРАТ

Авторы: Ходунин Александр Викторович, Казаков Леонид Николаевич.

# Правообладатель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова»

Программа: Идентификация синхронизации хаотических последовательностей ChaosSynchr1.0.

Аннотация: Научно-исследовательская программа ChaosSynchr1.0  предназначена для частотно-временного анализа сложных, в том числе и хаотических, сигналов. Предлагается оригинальная методика введения фазы с помощью непрерывного вейвлет анализа, посредством которой в программе может быть установлена синхронность отдельных временных масштабов исследуемых сигналов и оценено качество синхронизации.

Основные функциональные возможности программы: получение амплитудных и фазовых спектров исследуемого сигнала, возможность выбора анализирующего вейвлета, получение разности фаз выбранных временных масштабов и дисперсии ошибки, дополнительные инструменты для автоматизации.

Перспективные области использования: цифровая обработка временных рядов, телекоммуникационные технологии, приемо-передающие системы.

Тип ЭВМ:  IBM PC-совместимый ПК.

Язык: Matlab

ОС: Microsoft Windows XP

### Объём программы: 13.4 КБ